## Slide 1: TCP Protocol
352362 – Network Operating Systems and Protocols
Choopan Rattanapoka

## Slide 2: TCP protocol
IP Header
TCP Header
Data
Ethernet Header
IP datagram
TCP segment
IP datagram : ข้อมูลตั้งแต่หัว IP (IP header) ถึง ข้อมูลตัวสุดท้าย
UDP datagram : ข้อมูลตั้งแต่ UDP header ถึง ข้อมูลตัวสุดท้าย
TCP segment : ข้อมูลตั้งแต่ TCP header ถึง ข้อมูลตัวสุดท้าย

## Slide 3: TCP protocol
ก่อนการสื่อสารทุกครั้งด้วยโปรโตคอล TCP จะต้องทำการสถาปนาการเชื่อมต่อก่อน เพื่อตรวจความพร้อมระหว่างเครื่องต้นทางและปลายทางก่อนจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
เมื่อสิ้นสุดการสื่อสารจะปิดการเชื่อมโยง
TCP รับประกันความเชื่อถือในการส่งข้อมูลโดยจะตรวจสอบ segment ที่ผิดปกติ และทำการจัดส่ง segment ซ้ำใหม่

## Slide 4: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31

## Slide 5: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Source Port (16 bits) : หมายเลขพอร์ตของสถานีต้นทาง

## Slide 6: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Destination Port (16 bits) : หมายเลขพอร์ตของสถานีปลายทาง

## Slide 7: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Seq number (32 bits) : หมายเลขเริ่มต้นสำหรับชี้ข้อมูล byte แรก

## Slide 8: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Ack number (32 bits) : หมายเลขตอบรับว่ารอรับข้อมูล seq number อะไร ถ้าเป็น ACK อย่างเดียวจะไม่นับ

## Slide 9: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Header Length (4 bits) : ขนาดของ header (x 4 bytes)

## Slide 10: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Reserved (6 bits) : สงวนไว้ไม่ใช้งาน

## Slide 11: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Code (6 bits) : เป็น flags

## Slide 12: Code (6 bits)
U
R
G
A
C
K
P
S
H
R
S
T
S
Y
N
F
I
N
URGent : ถ้ามีค่า 1 หมายถึง Urgent pointer บรรจุตำแหน่งข้อมูลเร่งด่วน
ACKnowledgement : มีค่า 1 หมายถึง เซกเมนต์ตอบรับ โดยอ้างอิงจาก Acknowledgement number
PuSH : มีค่า 1 หมายถึงเมื่อปลายทางรับข้อมูลให้รีบส่งต่อไปที่ชั้น application ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ buffer เต็มก่อน
ReSeT : มีค่า 1 หมายถึงให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเนื่องจากมีความผิดปกติ
SYNchronize : มีค่า 1 หมายถึงเริ่มต้นสถาปนา และมีค่า 0 เมื่อการสถาปนาเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงผ่านข้อมูลระหว่างกัน
FINish : มีค่า 1 หมายถึงขอจบการเชื่อมต่อเพราะไม่มีข้อมูลส่งอีกต่อไป

## Slide 13: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Window size (16 bits) : สถานีปลายทางจะแจ้งขนาดของบัฟเฟอร์ที่มีอยู่ เพื่อที่สถานีต้นทางจะได้ไม่ส่งข้อมูลเกินกว่าขนาดบัฟเฟอร์นี้

## Slide 14: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Urgent pointer(16 bits) : pointer ชี้ตำแหน่งไบต์ของข้อมูลที่ต้องดำเนินการเริ่มด่วน จะมีการอ่านค่านี้ถ้า URG flag เป็น 1

## Slide 15: TCP header
Source Port
Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number
HL
reserved
Code
Window size
Checksum
Urgent pointer
Options
data
0
15
16
31
Options (32 bits) : เป็น option เพิ่มเติม มีหรือไม่มีก็ได้

## Slide 16: SEQ number and ACK number
Seq number จะเริ่มต้นจากการสุ่มค่าจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม
จำนวนไบต์ข้อมูลที่ส่ง
Ack number จะเป็นหมายเลขที่ผู้รับข้อมูลตอบกลับผู้ส่ง
ซึ่งคือหมายเลขของ sequence number ที่ผู้รับรออยู่
SEQ 500 : ข้อมูลขนาด 100 ไบต์
SEQ 600 : ข้อมูลขนาด 100 ไบต์
SEQ 700 : ข้อมูลขนาด 100 ไบต์
ACK 800

## Slide 17: SEQ number and ACK number
SEQ 500 : ข้อมูลขนาด 100 ไบต์
SEQ 600 : ข้อมูลขนาด 100 ไบต์
SEQ 700 : ข้อมูลขนาด 100 ไบต์
ACK 700
SEQ 700 : ข้อมูลขนาด 100 ไบต์

## Slide 18: กลไกการทำงานของ TCP : สถาปนาการเชื่อมต่อ
ตัวอย่าง A ขอเชื่อมต่อกับ B
A
B
SYN, SEQ 500, ACK 0
SYN, SEQ 700, ACK 501
ACK, SEQ 501, ACK 701
เมื่อสิ้นสุด 3 ขั้นตอน ทั้งสองฝั่งจะพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 3 ขั้นตอนนี้เรียกว่า
“Three way handshake”

## Slide 19: กลไกการทำงานของ TCP : การถ่ายโอนข้อมูล (ทางเดียว)
สมมุติการส่งข้อมูลครั้งละ 100 ไบต์ และ SEQ number ของ A เริ่มที่ 501
A
B
SEQ 501, ACK 701,data
ACK 601, no data
SEQ 601, ACK 701, data
SEQ 701, ACK 701, data
SEQ 801, ACK 701, data
ACK 901, no data

## Slide 20: กลไกการทำงานของ TCP : การถ่ายโอนข้อมูล (2 ทาง)
สมมุติการส่งข้อมูลครั้งละ 100 ไบต์
A
B
SEQ 901, ACK 701,data
SEQ 701, ACK 1001, data
SEQ 1001, ACK 801, data
SEQ 1101, ACK 901, data
SEQ 801, ACK 1101, data
SEQ 901, ACK 1201, data

## Slide 21: กลไกการทำงานของ TCP : ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ตัวอย่าง : A ของเลิกการเชื่อมต่อกับ B
A
B
FIN, SEQ 1201, ACK 1001
SEQ 1001, ACK 1202
SEQ 1202, ACK 1002
FIN, SEQ 1001, ACK 1202

## Slide 22: กลไกการทำงานของ TCP : การส่ง segment ซ้ำ
A
B
SEQ 100
ACK 200
SEQ 200
SEQ 300
SEQ 400
SEQ 300
ACK 300
ACK 500

## Slide 23: กลไกการทำงานของ TCP : segment ตอบรับหาย
A
B
SEQ 100
ACK 200
SEQ 200
SEQ 300
SEQ 400
ACK 300
ACK 500
ACK 400

## Slide 25: สถานะ TCP : ขั้นตอนสถาปนาของ Server
CLOSED สถานะจำลองที่สร้างขึ้นเพื่ออ้างอิงเนื่องจากในสถานะนี้จะไม่มีการจัดสรรหน่วยความจำเพื่อเก็บค่าใด
LISTEN เซิฟเวอร์รอคอยการขอบริการจากไคลเอ็นต์
SYN_RECEIVED เซิฟเวอร์ได้รับ SYN และส่ง SYN,ACK และรอรับ ACK จากไคลเอ็นต์
ESTABLISHED เซิฟเวอร์ได้รับ ACK จากไคลเอ็นต์และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล

## Slide 26: สถานะ TCP : ขั้นตอนการสถาปนาของ client
CLOSED สถานะจำลองที่สร้างขึ้นเพื่ออ้างอิงเนื่องจากในสถานะนี้จะไม่มีการจัดสรรหน่วยความจำเพื่อเก็บค่าใด
SYN_SENT ไคลเอ็นต์ส่งสัญญาณร้องขอการเชื่อมต่อด้วยการส่ง SYN
ESTABLISH ไคลเอ็นต์ได้รับ SYN,ACK ตอบกลับจากเซิฟเวอร์และทำการส่ง ACK กลับไปหาเซิฟเวอร์แล้ว ไคลเอ็นต์จะอยู่ในสถานะพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

## Slide 27: สถานะ TCP : ฝ่ายที่ขอปิดการเชื่อมต่อ
FIN_WAIT_1 ส่ง FIN และเข้าสู่สถานะรอคอยเพื่อรอการยืนยันว่าได้รับคำสั่งปิดการเชื่อมต่อ
FIN_WAIT_2 ฝ่ายขอปิดได้รับ ACK ยืนยันว่าได้รับคำสั่งปิดการเชื่อมต่อ
CLOSING ฝ่ายขอปิดได้รับ FIN และส่ง ACK กลับ
TIME_WAIT สถานะรอคอยเพื่อรอสู่การปิดการเชื่อมต่อ
CLOSED ปิดการเชื่อมต่อแล้ว ข้อมูลการเชื่อมโยงถูกกำจัดทิ้งหมด

## Slide 28: สถานะ TCP : ฝ่ายที่ถูกขอปิดการเชื่อมต่อ
CLOSED_WAIT ได้รับ FIN ขอปิดการเชื่อมต่อ และส่ง ACK
LAST_ACK เมื่อพร้อมที่จะปิดการเชื่อมต่อจะส่ง FIN ไปหาผู้ร้องขอปิดการเชื่อมต่อ และรอ ACK ยืนยัน
CLOSED ปิดการเชื่อมต่อแล้ว ข้อมูลการเชื่อมโยงถูกกำจัดทิ้งหมด

## Slide 29: การดูสถานะของ TCP ของเครื่องใช้งาน
ทั้ง Windows และ Linux สามารถตรวจสอบสถานะของ TCP ได้โดยใช้คำสั่ง
netstat –n